Список возможных неисправностей:

| Код ошибки | Наименование ошибки и вероятная причина | Метод устранения | Метод устранения для сервис-центров |
| --- | --- | --- | --- |
| Err 1 | Не правильное направление вращения вала | Поменять местами 2 фазы 380В |  |
| Err 2 | Ошибка EEPROM Нет контакта с D9 или она неисправна | Заменить плату вычислителя | Проверить связи на плате D9 и D2, заменить D9 |
| Err 3 | Ошибка параметров станка. | Произвести стирание параметров станка, если код ошибки сохраниться заменить плату вычислителя | Произвести стирание параметров станка, если код ошибки сохраниться проверить связи на плате D9 и D2, заменить D9 |
| Err 4 | Ошибка усилителя сигнала пьезодатчиков Напряжение на входах АЦП <0.8В или >2.3В | Проверить напряжения питания платы +5В и –5В, если они в норме отключить разъём датчиков и снова включить станок,если ошибка пропадёт проверить цепи пьезодатчиков,если сохранится заменить плату вычислителя | Проверить цепи микросхемы D5, если они исправны, заменить D5 |
| Err 5 | Ошибка параметров балансировки вала | Если ошибка возникает при включении станка, и повторяется, произвести действия как при ошибке Err 3. Если ошибка возникает при балансировки вала это означит что сигналы с датчиков превышает допустимые значения, снять с вала колесо и зажимную гайку. | Если ошибка возникает при включении станка, и повторяется, произвести действия как при ошибке Err 3. Если ошибка возникает при балансировки вала это означит что сигналы с датчиков превышает допустимые значения, Заменить плату на заведомо исправную и повторить балансировку вала, если ошибка сохраниться проверить механику станка. |
| Err 6 | Ошибка нулевого отсчета ротационного датчика. | Проверить положение ротационного датчика и чистоту диска с метками | Заменить датчик, заменить кабель датчика. |
| Err 7 | Остановка вала в процессе измерения | Устранить причину остановки |  |
| Err 8 | Ошибка ротационного датчика. | Проверить положение ротационного датчика и чистоту диска с метками | Заменить датчик, заменить кабель датчика |
| Err 9 | Замкнуты кнопки клавиатуры при включении станка | Заменить клавиатуру |  |
| Err 11 | Сбои в работе ротационного датчика. Программа исправляет эту ошибку | Проверить положение ротационного датчика и чистоту диска с метками. | Заменить диск с метками. |
| Err 12 | Нет сигнала с частотного преобразователя | Проверить кабель управления частотного преобразователя | Проверить питание частотного преобразователя, заменить частотный преобразователь |